2023年浙江省技工院校车身修理项目

教师技能竞赛技术文件

2023年4月

1.车身修理项目技术描述

1.1简要技术描述

每天有很多汽车在交通事故中损坏。车身修理人员应最大的可能予以修复。然而，由于每辆汽车损坏的程度不同，使得维修具有一定的难度。车身修理人员需把他们对于车身构造和维修技术的知识和技能运用于每项具体维修工作中。

车身修理人员在修理之前往往需要通过电子测量设备，精准地测量出车身损伤及变形的程度，在保证不破坏整体结构、性能及车貌的前提下矫正及修复受损的车身。车身修理人员还需维修车身的其它相关部分，必要时还需手工成型钣金件。焊接，切割，支撑，粘合等技术是维修过程的重要组成部分，因此车身修理人员还应会使用所有特定的手动和动力工具，并能进行相应的维修。

车身修理人员负责将汽车车身维修到可以重新喷漆的阶段。

1.2选手竞赛能力要求

1.2.1参赛选手必须了解汽车修理的国家质量检查评定标准。

1.2.2参赛选手必须了解车身相关技术规程和手工成型相关技术规程。

1.2.3参赛选手必须了解相关环境保护的要求、安全和健康条例。

1.2.4参赛选手必须掌握车身修理相关的理论知识。

2.选手

2.1选手

本次竞赛由各技工院校内部组织选拔推荐，并在此基础上组队参赛。参赛选手须思想品德优秀、身心健康，具备本职业扎实的基本功和技能水平，且有较强学习领悟能力，良好的身体素质、心理素质及应变能力，每校限报教师不超2名。

3.选拔赛项目

3.1命题方式

以世界技能大赛试题为基础，结合比赛场地、技术设备、工具材料状况等，由专家组组织命制本项目比赛试题。试题随本项目技术工作文件一并公布。

备注：参考世界技能大赛比赛要求，比赛前一天比赛试题会有30%的变动。

3.2竞赛项目

手工成型（五角星）项目，操作时间为40分钟；

参赛选手必须在规定时间内独立完成所有项目。

3.3竞赛项目要求

3.3.1手工成型（五角星）

考核时限：40分钟。

考核内容：

1.  作图：将在标准的绘图纸上根据成型五角星进行放样，具体尺寸详见比赛现场提供的实物五角星。

2.  放样：根据展开图，在提供的钢板上进行放样。

3.  剪裁：按放样图要求对毛坯材料进行剪裁。

4.  成型：根据手工成型八大工艺，对铁板进行手工成型。

5.  修整：对板件进行修整打磨，使其达到竞赛要求。

凸五角星要求：五角星五个角和10条边均在同一个平面，其平面投影为一个标准五角星，无破损，凸五角星10条边长度，高度与样品误差在±3mm以内，板件无破损，表面平整，无扭曲。

作图参考

凸五角星参考

竞赛要求：

做好个人安全防护和工具的安全操作，控制好剪切尺寸、线錾的准确性，掌握好手工成型的技术要求。

注意事项：

（1）完成后将图纸和作品一并交裁判评分。

（2）对竞赛工位进行5S整理。

（3）当前一位选手操作完毕后，由工作人员对场地所提供的工具套装进行清点，下一位选手操作时可自行选用。

4.本次技能大赛的基础设施

4.1基本设施

教师组：手工成型

| 编号 | 器材名称 | 型号及规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钣金工作平台 |  |  |
| 2 | 钳工台（含台虎钳） |  |  |
| 3 | 低碳薄钢板 | 厚度：0.8-1mm |  |
| 4 | 放样用纸张 | 图示方格纸 |  |
| 5 | 航空剪刀 | 若干 |  |
| 6 | 手工成型工具套组 | 4件套 |  |
| 7 | 钝口錾 | 若干 |  |
| 8 | 其他工具 | 见现场 |  |

4.2竞赛选手自备的材料、设备和工具

选手可以自备所有在基础设施清单中没有涵盖的工具及个人所需材料。这些物品必须在比赛前呈交裁判检查。

选手的工具箱必须尺寸适合，能放置在工位区域内，不侵占走道。

4.3技能竞赛场地禁止使用的材料和设备

如由于参赛者携带非常规工具而影响赛事公平性，裁判有权予以阻止。此规则同样适用于预先制造、预先形成或预先画好的模板及任何种类的修理夹具。此类物品及电动工具禁止带进比赛现场。

5.选拔场地要求

5.1场地面积要求

| 赛场面积 | 手工成型 |
| --- | --- |
| 500平方米 | 4 |

5.2场地用电要求

场地需配备两相电，用于照明使用

6.赛场安全

竞赛的安全目标——事故为零

6.1选手需自备的防护装备

参赛选手必须按照规定穿戴防护装备。

| 防护项目 | 图示 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 眼睛的防护 |  | 防溅入 |
| 足部的防护 |  | 防滑、防砸、防穿刺 |
| 工作服及口罩、耳塞、帽子 |  | 1、必须是长裤 2、防护服必须紧身不松垮，达到三紧要求 |

6.2选手禁止携带易燃易爆物品

| 有害物品 | 图示 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 防锈清洗剂 |  | 禁止携带 |
| 酒精 |  | 禁止携带 |
| 汽油 |  | 禁止携带 |
| 有毒有害物 |  | 禁止携带 |

6.3赛场消防

赛场留有安全通道并配备灭火设备。赛场具备良好的通风、照明和操作空间的条件。做好竞赛安全、健康和公共卫生及突发事件预防与应急处理等工作。

6.4 赛场急救

赛场配备医护人员和必须的药品，以应对突发事件。

7.竞赛流程

7.1裁判员工作内容

7.1.1裁判员应服从裁判长的管理，裁判员的工作由裁判长指派或抽签决定。若裁判员不熟悉相关工具，不能满足裁判等技术工作需要，裁判长有权指定专业技术人员从事相关辅助技术工作。在工作时间内，裁判员不得无故迟到、早退、中途离开工作地或放弃工作；

7.1.2裁判员的工作分为现场执裁、检测监督、安全管理、评判等。工作按模块分小组开展；

7.1.3裁判员在工作期间不得使用手机、照相机、录像机等设备。

7.1.4 裁判员对选手违反安全操作规定的应立即叫停，并扣除相应操作分数。改正后方可允许选手继续比赛。

7.2选手的工作内容

7.2.1选手在熟悉相关工具前通过抽签决定竞赛顺序和比赛所用工具等；

7.2.2比赛前安排全体选手熟悉比赛场地和相关工具；

7.2.3选手在熟悉赛场及比赛期间不得使用手机、照相机、录像机等设备。不得携带和使用自带的任何存储设备；

7.2.4 选手在比赛中违反安全操作规定的必须立即改正，经裁判许可后方可继续比赛。

7.2.5 选手中途自行放弃比赛的，应向裁判提出，并经裁判长允许，由选手本人签字确认后，方可离开赛场。

7.2.6比赛结束铃声响起以后，选手应立即停止当前作业。

7.2.7未经裁判长允许，选手不得延长比赛时间。

7.2.8下一场将要参赛的选手不得出现在当前竞赛现场。不允许观摩当前竞赛选手的比赛。

8.开放现场的要求

8.1对于公众开放的要求

赛场设置观摩区，使用隔离带隔离，观摩人员（包括非当值裁判等）在观摩区域观看比赛，以避免观摩人员与当值裁判及选手有任何交流；

9.绿色环保

9.1环境保护

竞赛区域任何工作都不应该破坏赛场周边环境。

9.2提倡绿色制造的理念

所有可循环利用的材料都应分类处理和收集。